## Slide 1
Eksempler på løsninger som bidrar til mindre energibruk og utslipp
Decarbonisation of Buildings, 02/02/2022
Marit Kindem Thyholt
Sjefsrådgiver | Skanska Teknikk
Powerhouse Telemark

## Slide 2
Chart: 
| 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100
Current trajectory | 0.95609 | 0.91503 | 0.876 | 0.83893 | 0.80378 | 0.7705 | 0.73902 | 0.70929
Powerhouse Brattørkaia
Powerhouse Paris Proof

## Slide 3
- Powerhouse plusshus
- BREEAM-NOR Outstanding
- Fossilfri byggeplass
- Totalt areal: ca 18.700 m² (BTA), tomteareal ca 4,5 mål
- Oppvarmet bruksareal: ca. 14.830 m²
- Byggetid mai 2017 – februar 2019
- Byggherre: Brattørkaia 17A AS, (Entra AS)
- Totalentreprenør: Skanska Norge
- Byggherreombud: AF Consult
- Arkitekt: Snøhetta
- Rådgivere: Skanska (RIEn, RIByfy, RIVent, BREEAM AP), Sweco
(RIB, RIBr, RIE, RIAku, RIGeo, RIVA, RIM, RIRør), Asplan Viak (LARK)
BBC-film: http://www.bbc.com/storyworks/building-a-better-future/skanskanorway

## Slide 4
Energibruk i driftsfasen, andre driftsår, PHB
Powerhouse Telemark Porsgrunn Norway
Powerhouse Telemark Porsgrunn Norway
Powerhouse Brattørkaia

## Slide 5
Energibruk driftsfasen, Powerhouse Kjørbo (blokk 1-3)
Powerhouse Telemark Norway
Powerhouse Kjørbo

## Slide 6
Hvordan få ned klimagassutslipp ved deling av energioverskudd?
Deling av overskudd av strømproduksjon til andre eiendommer eller infrastruktur ikke mulig dag innenfor gjeldende regelverk
Store anlegg (> 100 kW) må selge all overskuddsenergi til nettet
Mindre anlegg (< 100 kW) må evt. strupe produksjonen dersom den går over maksgrensen
X

## Slide 7
nZEB – grunnlag for EUs taksonomi
Utkast til TEK22: nZEB-definisjonen (nesten nullenergi) tar ikke hensyn til energiforsyning
  Energiforsyningen har stor betydning for energibruken – og klimagassutslippene
  F.eks. vil ikke solstrømproduksjon gi noen gevinst
  Insentivene for klimagassreduksjoner med effektiv energiforsyning ikke del av myndighetskravene

## Slide 8
Materialer – vesentlig andel av et byggs klimagassutslipp
Om lag 20 – 30 % av livsløpsutslippene før bygget tas i bruk
Sirkulære tiltak sentralt for å begrense disse utslippene
Demontering fra Regjeringskvartalet
Kilde: Asplan Viak

## Slide 9
Ombruk av hulldekker fra Regjeringskvartalet til Oslo Storbylegevakt

## Slide 10
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 14 | 23 | 53 | 13 | 31 | 41 | 5 | 8 | 49 | 4 | 19 | 16 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4
Et ombrukshulldekke vil ha et klimagassutslipp som er ca. 90% lavere enn nye
Hulldekker alene kan utgjøre 10 % av byggets materialutslipp
Kostnaden for ombruk av hulldekkene var vesentlig høyere enn for kjøp av nye
Kostnader for ombrukshulldekkene

## Slide 11
Hva var noe av det viktigste vi lærte av ombruksprosessen fra Regjeringskvartalet?
Oslo Storbylegevakt
Hvordan vi ikke bør fortsette å bygge våre nybygg
Vi må fremover bygge med byggeklosser som er planlagt for ombruk!
Vi må planlegge og bygge slik at byggematerialene kan få evig liv.
Materialressursene er bare til utlån!

## Slide 12
Takk for oppmerksomheten
Marit Kindem Thyholt marit.thyholt@skanska.no